Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

remontowych dachu w Szkole Podstawowej w Olszynie

Szkoły podstawowe 45214210-5

- Podstawa opracowania:

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie :

  - Zlecenia Inwestora : Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

  - Zatwierdzonych rysunków

  - Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwiązań materiałowych.

  - Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2.Opis robót :

2.1. Nazwa zadania: ”Remont dachu”

2.2. Przedmiot i zakres robót :

Przedmiotem zamówienia przeprowadzenie niżej wymienionych robót remontowych

- Rozbiórka części pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą

- Wymiana konstrukcji lukarny i powierzchni bocznych

- Wzmocnienia krokwi i płatwi oraz murłat

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Naprawa i malowanie ścian wewnątrz budynku – pod lukarną

- Przemurowanie kominów

- Wymiana desek czołowych

  - Roboty towarzyszące i dodatkowe :

Inwestor nie przewiduje robót dodatkowych,

  - Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane będą w budynku szkolnym

Przewiduje się wykonanie prac w okresie wakacyjnym

Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu dostawczego i ciężarowego.

3. Wymagania dotyczące materiałów :

3.1. Farby emulsyjne :

Farby emulsyjne typu Polinit lub odpowiednie jakościowo

3.2. płyty gipsowo-kartonowe – gr płyt 12,5 mm

3.3. drewno – sosnowe klasy C-27

3.4. rynny i rury spustowe i obróbki   – z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm

3.5. pokrycie dachu– dachówka ceramiczna karpiówka

3.6. kominy –  cegła pełna klasy 15 na zaprawie cem-wapiennej m-3

3.6. kominy –  cegła pełna klasy 15 na zaprawie cem-wapiennej m-3

4. Wymagania dotyczące sprzętu :

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :podstawowego sprzętu do robót remontowo-budowlanych

5. Wymagania dotyczące środków transportu :

Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem może być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót :

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z technologiami przewidzianymi dla wykonania danego rodzaju robót, warunkami technicznymi oraz normami

7. Kontrola i odbiór robót :

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót.. Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót  ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu, konstrukcja więźby , wzmocnienia )

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych (przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania.

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora, użytkownika (dyrekcji szkoły) oraz wykonawcy.

8. Przedmiar i obmiar robót :

Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora

Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia.

9. Dokumenty odniesienia :

Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :

- Przedmiar robót

- Ustalenia z inwestorem (użytkownikiem) dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp.

Ostrzeszów; październik 2007.

Opracował : I. Homiński