Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wykonania elewacji budynku i chodników

w Przedszkolu nr 5 w Ostrzeszowie przy ul. Łąkowej

- Podstawa opracowania:

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie :

  - Zlecenia Inwestora : Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

  - Rysunki i szkice

  - Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwiązań materiałowych.

  - Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2.Opis robót :

2.1. Nazwa zadania: ”Remont elewacji Przedszkola nr  5 w Ostrzeszowie

2.2. Przedmiot i zakres robót :

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu elewacji budynku Przedszkola

nr 5 w Ostrzeszowie

Zakres Robót obejmuje następujące prace:

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie elewacji i ocieplenia

- Zabezpieczenie okien

- Wymiana części parapetów zewnętrznych

-    usunięcie gruzu i wywiezienie na wysypisko

-    Skucie daszku nad wejściem

-    Wykonanie elewacji z tynku akrylowego wg kolorystyki uzgodnionej z inwestorem

i dyrekcją przedszkola nr 5 i załączonego wzoru

- Wykonanie cokołu z tynku żywicznego

- Uzupełnienie rynien i rur spustowych

-    docieplenie ścian w technologii Atlas-Stopter{wschodnia i zachodnia

-    wykonanie chodnika z kostki betonowej

-   Wykonanie daszków nad wejściami z poliwęglanu

-    Naprawa słupków ogrodzeniowych- nakrywa

-    przełożenie przewodu oświetleniowego w bruzdy i zatynkowanie

Roboty towarzyszące i dodatkowe :

Nie przewiduje się robót towarzyszących i uzupełniających. Przewidziany zakres obejmuje całość prac związanych z zadaniem. / w wypadku wystąpienia robot nieprzewidzianych – ukrytych , niemożliwych do wyceny w czasie opracowywania przedmiaru należy wykonanie ich uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem

  - Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane będą w budynku przedszkolnym.

Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu dostawczego i ciężarowego.

3. Wymagania dotyczące materiałów :

3.1. Parapety – blacha powlekana gr 0,55 mm kolor brązowy,  ostre boczne krawędzie

Parapetów parteru  zabezpieczyć osłonami z PCV

3.2. Daszki nad drzwiami :  wykonać z poliwęglanu przezroczystego z odprowadzeniem 				   wody z daszku

3.3. Styropian-  : Płyty FASADA EPS 70-040 gr 12 cm frezowany

3.4. siatki  wzmacniająca do dociepleń–  z włókna szklanego

3.5. tynki zewnętrzne akrylowe – mieszanka Atlas –Cermit R  lub inne o parametrach równoważnych , gr 3 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne

tynki zewnętrzne żywiczne cokół –  mieszanka Atlas cermit lub równoważne

gr 3 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne

kolor i schemat wykonania tynków zbliżony jak na rysunkach wg zał 7 i 8, kolor z I grupy cenowej, kolor jasna oliwka i żółty, ostateczny nr koloru ustalony zostanie z wykonawca robót i inwestorem przez rozpoczęciem prac.

3.6. rynny i rury - – rynny Gamrat lub równoważne

3.7.  narożniki ochronne– szer 2,5 cm aluminiowe z siatką

3.8. farby olejne – wymagana farba antykorozyjna Hamerait lub o równoważnych parametrach

3.9. Kostka betonowa – gr 6 cm układana wg technologii nawierzchni z kostki betonowej

w kolorze szaro-czerwonym

3.10. obrzeża – betonowe wys. 20 cm  układane w lawie

3.10. Otoczaki granulacja 1-3 cm

4. Wymagania dotyczące sprzętu :

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :podstawowego sprzętu do robót remontowo-budowlanych

5. Wymagania dotyczące środków transportu :

Budynki dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem może być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót :

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z technologiami przewidzianymi dla wykonania danego rodzaju robót, warunkami technicznymi oraz normami

7. Kontrola i odbiór robót :

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót

tj. Kierownika budowy -osoby posiadającej uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności oraz członkostwo PIIB.. Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót  ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu( przygotowanie powierzchni, gruntowanie , styropian, siatka itp )

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych (przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania.

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora, użytkownika (dyrekcji szkoły) oraz wykonawcy.

8. Przedmiar i obmiar robót :

Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora

Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia i w wypadku stwierdzenia  robót odbiegających od przedmiaru lub pominiętych w przedmiarze dokonać zapytań pisemnych

9. Dokumenty odniesienia :

Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :

- Przedmiar robót

- Ustalenia z inwestorem (użytkownikiem) dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp.

10. Kody robót budowlanych :

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

Ostrzeszów; kwiecień 2009 r.

Opracował : I. Homiński