WARUNKI  WYKONANIA

OCIEPLENIA  I REMONTU DACHÓW

1. Zadanie dotyczy obiektów:

- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

- Szkoła Podstawowa w Rogaszycach

- Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie, ul Łąkowa

2. Zakres i opis robót – zakresy poszczególnych robót objęte przedmiarem kosztorysowym

dla obejmują :

- Rozbiórkę starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej zgodnie z przedmiarem robót dla poszczególnych elementów

- Drobne naprawy istniejących pokryć ( wstawienie łat z papay asfaltowej, likwidacja pęcherzy , itp.)

- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowych z wymianą wsporników na betonowe mocowane do pokrycia na lepik

- Uzupełnienie i naprawa lub wymiana rynien i rur spustowych z miniowaniem i jednokrotnym malowaniem farbami olejnymi wodoodpornymi

- Ocieplenie dachów płytami styropianowymi PW-11 gr. 10 cm z jednostronną warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej ,klejonymi na klej poliuretanowy oraz montaż nasad wentylacyjnych zgodnie z technologią ocieplania płytami PW-11( w wypadku podłoży asfaltowych należy zagruntować powierzchnie w celu likwidacji agresywności na płyty styropianowe)

- Pokrycie ocieplenia jedną warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej   (polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  np.POLBIT WF )

- Przetarcie tynków na kominach –wg  podanych obmiarów

- Wymiana blach dylatacyjnych

- Uzupełnienia murów ogniowych wg przedmiaru

- Usunięcie i wywóz odpadów z terenu budowy

- Oferent winien dokonać wizji lokalnej robót przewidzianych do wykonania

3. Warunki odbioru  - prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem oraz podanymi warunkami . Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Inwestora  .