WARUNKI  WYKONANIA

REMONTU POSADZEK

1. Zadanie dotyczy obiektów:

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie ul. Łąkowa

2. Zakres i opis robót – zakresy poszczególnych robót objęte przedmiarem kosztorysowym

dla obejmują :

- Odtłuszczenie  istniejących posadzek lastrykowych

- Zmatowienie powierzchni posadek- szlifowanie nierówności

- Demontaż i wykonanie nowych listew cokołowych drewnianych wraz

z dopasowaniem drzwi(w miarę potrzeb)

-     malowanie cokołów cementowych

- Rodzaj płytek – GRES ( kolorystykę uzgodnić z Dyrekcją Szkoły)

- Rodzaj kleju – SOPRO 450 lub ATLAS-PLUS

- Montaż listew mosiężnych przy łączeniu posadzek

- Montaż listew narożnikowych na zakończeniach podestów

- Dylatacje – listwy dylatacyjne „ECXELLENT”

- Usunięcie i wywóz odpadów z terenu budowy

- Oferent winien dokonać wizji lokalnej robót przewidzianych do wykonania

3. Warunki odbioru  - prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem oraz podanymi warunkami . Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Inwestora  .