Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVIII/245/2005

Rady Miejskiej Ostrzeszów

Z dnia 15 września 2005r.

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI „ OSTRZESZÓW”

#### I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,       o liczbie mieszkańców i o liczbie turystów w sezonie turystyczno – wypoczynkowym, obsługiwanych przez tę sieć i oczyszczalnię ścieków.

Na terenie planowanej aglomeracji „ Ostrzeszów” istnieje:

- 75 km – sieci kanalizacyjnej sprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w tym

- 55 km – sieci ogólnospławnej

- 20 km – sieci sanitarnej z czego 17 km to sieć ciśnieniowa

W latach 2005 – 2015 planuje się budowę:

- 68 km – sieci kanalizacyjnej sprowadzającej ścieki z całego obszaru planowanej aglomeracji  „ Ostrzeszów „ w tym :

- 12 km – sieci ogólnospławnej

- 56 km – sieci sanitarnej z czego 10 km to sieć ciśnieniowa

Z istniejącej sieci kanalizacyjnej sprowadzającej ścieki do oczyszczalni korzysta obecnie      15,7 tys. Mieszkańców z tego :

13,8 tys. Mieszkańców z miasta Ostrzeszów

1,8 tys. Mieszkańców z miasta Mikstat

0,1 tys. Mieszkańców wsi gminy Ostrzeszów

Po wybudowaniu w/w sieci kanalizacyjnych docelowo w aglomeracji „ Ostrzeszów” z całego systemu kanalizacji zbiorczej o długości 150 km korzystać będzie 24, 0 tys. Mieszkańców zamieszkałych na teranie aglomeracji oraz ok. 2,0 tys. turystów w sezonie                  turystyczno – wypoczynkowym.

Ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej będą mogły korzystać także wszystkie powstałe                               w przyszłości nowe zakłady produkcyjno – usługowe.

- Opis gospodarki ściekowej.

Gospodarka ściekowa w planowanej aglomeracji nie jest dostatecznie uporządkowana.

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości średniodobowej 7500 m3 oraz maksymalnej 9000 m3 /dobę jest obecnie wykorzystywana w 70 % gdyż średnie obciążenie Oczyszczalni wynosi 5250 m3 /dobę.

Do istniejącej oczyszczalni spływają grawitacyjnie wszystkie ścieki z miasta Ostrzeszowa w ilości ok. 4400 m3 /dobę oraz poprzez rurociąg tłoczny są przepompowywane ścieki z miasta Ostrzeszów w ilości 800 m3 /dobę. Pozostała ilość to ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Docelowo po rozbudowaniu sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni spływać będzie średnio ok. 6000 m3 /dobę, co sprawi że oczyszczalnia wykorzystana będzie średnio w 80%Występująca rezerwa przeznaczona jest na odbieranie ścieków dowożonych z terenów nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej a zamieszkałych przez około 5 tyś. Mieszkańców.

W pobliżu oczyszczalni ścieków wyznaczonych jest około 60 ha głównie na lokalizację przemysłu  z możliwość odprowadzania i oczyszczania ok. 1000 m3 ścieków w ciągu doby.

Wieloletnie zamierzenia inwestycyjne w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków obejmują tylko gospodarkę osadową poprzez budowę linii przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz produkcji energii odnawialnej z procesów oczyszczania ścieków.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Ścieków w Ostrzeszowie oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe oraz zanieczyszczone wody opadowe, które spływają grawitacyjnie, system kanalizacji ogólnospławialnej z terenu miasta Ostrzeszów. W skład ścieków komunalnych z Ostrzeszowa (śr. 4400 m3 /dobę) wchodzą ścieki z przetwórstwa drobiowego (śr. 267 m3 /dobę) oraz ścieki z przemysłu chemii gospodarczej (śr. 47 m3 /dobę). Procesom oczyszczania poddawane są również ścieki przemysłowe dowożone z wytwórni pasztetów z Grabowa oraz innych ubojni drobiu i przetwórni mięsnych. Skład omawianych ścieków podaje tab. 1.

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Rodzaj ścieków |
| --- | --- | --- |
|  |  | Komunalne | Przemysłowe |
|  |  |  | Przetwórstwo drobiowe | Chemia gospodarcza |
| Odczyn | pH | 7,6 | 6,6 | 10,5 |
| Przewodnictwo | µS/cm | 1088 | n.b. | n.b. |
| BZT5 | mg/dm3 | 394 | 440 | 9 832 |
| ChZT | mg/dm3 | 605 | 742 | 15 947 |
| Zawiesina og. | mg/dm3 | 191 | 220 | 234 |
| Azot organiczny | mg/dm3 | 48 | 34 | 66 |
| Azot amonowy | mg/dm3 | 26 | 24 | 23 |
| Fosfor og. | mg/dm3 | 6 | 4,7 | 47 |
| Eksrakt eterowy | mg/dm3 | 84 | 107 | 194 |

Tab.1 Skład ścieków komunalnych.

Z terenu miasta i gminy Mikstat dopływa średnio 800 m3 /dobę ścieków komunalnych,        w tym ok. 400 m3 /dobę to ścieki z przetwórstwa drobiowego, których skład jest następujący:

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Rodzaj ścieków |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Przemysłowe przetwórstwo drobiowe |
| Odczyn | pH | 7,3 | 6,9 |
| BZT5 | mg/dm3 | 411 | 1425 |
| ChZT | mg/dm3 | 866 | 2 513 |
| Zawiesina og. | mg/dm3 | 173 | 735 |
| Azot organiczny | mg/dm3 | 70 | 113 |
| Azot amonowy | mg/dm3 | 29 | 17 |
| Fosfor og. | mg/dm3 | 8 | 15 |
| Eksrakt eterowy | mg/dm3 | 34 | 573 |

Tab.2 Skład ścieków dopływających z terenu miasta i gminy Mikstat.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ PLANOWANEJ

DO BUDOWY W AGLOMERACJI „OSTRZESZÓW”

| Zadanie | Kanalizowanie miejscowości w aglomeracji „Ostrzeszów” | Długość sieci Kanalizacyjnej Grawitacyjnej i ciśnieniowej w km | Liczba mieszkańców obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną | Ilość ścieków m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | na 1 km |  |
| I | Olszyna, Rojów | 14,0 | 1900 | 136 | 180 |
| II | Rogaszyce, Ostrzeszów-Pustkowie | 13,0 | 1700 | 131 | 160 |
| III | Ostrzeszów | 11,0 | 1400 | 127 | 140 |
| IV | Mikstat, Komorów | 6,0 | 800 | 133 | 80 |
| V | Myje, Potaśnia Zajączki, Siedlików, Korpysy | 24,0 | 2500 | 104 | 240 |
| OGÓŁEM | 68,0 | 8300 | 122 | 800 |

Liczba równoważnych mieszkańców aglomeracji obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków Ostrzeszowie wynosi 34 475 [RLM jako: średniodobowy ładunek zanieczyszczeń wyrażony w g BZT5  w ściekach dopływających do oczyszczalni podzielony przez 60 g; średniodobowy ładunek zanieczyszczeń wyrażony w g BZT5  w ściekach dopływających do oczyszczalni = średniodobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w czasie pogody bezopadowej (5250 m3 /dobę) X średniodobowe stężenie BZT5  w ściekach dopływających do oczyszczalni (394g/m3 )].

RLM z przemysłu dla aglomeracji obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków                 w Ostrzeszowie wynosi 18 775 z tego:

| Rodzaj ścieków przemysłowych | Średniodobowy ładunek zanieczyszczeń wyrażony w g BZT5 w ściekach przemysłowych dopływających do oczyszczalni podzielony przez 60 g; | Obliczona wartość RLM |
| --- | --- | --- |
| przetwórstwo drobiowe - Ostrzeszów | 117 480 : 60 | 1 958 |
| chemia gospodarcza | 462 104 : 60 | 7 702 |
| przetwórstwo drobiowe - Mikstat | 546 900 :60 | 9 115 |
| RAZEM | 1 126 484 :60 | 18 775 |