# OPIS TECHNICZNY

## DANE OGÓLNE I PROGRAM UŻYTKOWY

### Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn.: „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 25 do działki nr 25 obręb Kotowskie, gmina Ostrzeszów”. Celem nadrzędnym zadania jest skomunikowanie działki nr 25 z drogą krajową nr 25.

### Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

  - Lokalizacja inwestycji

Działka nr 42/3, na której planowana jest niniejsza  inwestycja stanowi pas drogi krajowej nr 25. Teren inwestycji nie podlega ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również nie jest obszarem chroniony przyrodniczo i krajobrazowo. Ponadto droga nie przebiega przez tereny objęte nadzorem konserwatora zabytków oraz nie znajduje się na terenach górniczych..

### Założenia i parametry techniczne drogi

- Kategoria drogi- droga krajowa,

- klasa drogi  - GP,

- obciążenie ruchem KR 4,

- szerokości jezdni 2x3,0m,

- przekrój drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi.

### Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000,

- pomiarów przeprowadzonych w terenie przez projektantów,

- uzgodnień z Inwestorem,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) i przepisy związane,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1376)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- WT 1 z 2016r Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

- WT-2 część I z 2014r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-   asfaltowe

- WT 2 część II z 2016r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych

- WT-3 -2009 	Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

- WT-4 -2014 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.

- WT-5 -2010 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.

- uzgodnień z Inwestorem,

Obowiązujących norm:

- PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”’

- PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – wymagania”

- PN-S-96012:1998. Stabilizacja i ulepszanie gruntów cementem,

- PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 1: Mieszanki związane cementem

- PN-EN 197-1:200 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku (na podsypkę cementowo-piaskową)

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu, (piasek na podsypkę cementowo-piaskową),

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych,

- PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- OBSZAR ODZIAŁYWANIA I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

Projektowana budowa z drogi krajowej nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności z:

- Ustawy Prawo budowlane,

- Ustawy o drogach publicznych

- Ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przebudowa drogi nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz przyległy teren. Przewiduje się, że do wykonania niwelety robót ziemnych, grunt zostanie pozyskany w pobliskich kopalniach. Na etapie realizacji inwestycji zagrożeniem będą maszyny i pracownicy wykonujący czynności na budowie oraz ruch pojazdów niezwiązanych z budową. Realizacja niniejszej inwestycji nie narusza praw osób trzecich.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty niniejszym opracowaniem jest pasem drogowym drogi krajowej nr 25. Droga nr 25 na odcinku przebudowy posiada przekrój drogowy z jezdnią o szerokości 6,0m oraz obustronnymi poboczami po 1,5m. Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają grunty użytkowane rolniczo.

- OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego zdjęcia warstwy humusu grubości około 0,2m i budowy nasypów oraz profilowania dna koryta pod konstrukcję jezdni. Nasypy należy zagęścić do wskaźnika zgęszczenia Is=1,00.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Przewiduje się wykonanie zjazdu o szerokości jezdni 6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi dwa razy po 0,75m w km 329+295 DK25 po stronie zachodniej drogi. Jezdnie zjazdu wykonać prostopadle do drogi i zakończyć skosami 1:1,5. W granicach pasa drogowego niweletę zjazdu poprowadzić ze spadkiem 5% w kierunku działki Inwestora, a następnie ze spadkiem około 14%. Na zjeździe projektuje się konstrukcję jezdni składającą się z następujących warstw:

- Warstwa ścieralna grubości 5cm  z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- Warstwa podbudowy zasadniczej o grubości 20cm z KŁSM 0/31,5 C90/3 wg PN-EN-13285 i WT-4 -2014 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,

- Warstwa  wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 o grubości 10cm wg PN-EN 14227-1:2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1: Mieszanki związane cementem

- Grunt nasypowy zagęszczony do wskaźnika zgęszczenia Is=1,00.

Na połączeniu projektowanej warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną DK25 zastosować elastyczne taśmy bitumiczne o szerokości 6cm. Podbudowę należy wykonać szerszą od jezdni o 15cm. Połączenie międzywarstwowe podbudowy oraz warstw bitumicznych jezdni wykonać przez skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM (wg. PN-EN 13808) w ilości 0,5-0,8kg/m2. Na połączeniu budowanego nasypu z istniejącym wykonać wcięcia w postaci stopni o szerokości do 1,0m i wysokości 0,3-0,5m. Stopniom nadać czteroprocentowy spadek na zewnątrz. Skarpom nadać spadek 1:1,5 oraz umocnić przez humusowanie i obsianie trawą. Planuje się odprowadzenie wód opadowych przez nadanie nawierzchni jezdni spadków poprzecznych i podłużnych. Wody zostaną odprowadzone na tereny zielone na działce należącej do Inwestora.

Szczegółowe usytuowanie zjazdu, oraz przyjęte rozwiązania techniczne szczegółów konstrukcyjnych pokazano na rysunkach.

- ORGANIZACJA RUCHU I BHP

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi w odpowiednich organach administracji projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy zgodnie z założoną organizacją pracy i harmonogramem robót. W trakcie robót należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż oraz należy właściwie zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób niepowołanych.

- KOLIZJE I URZĄDZENIA OBCE

Przyjęte rozwiązania nie kolidują i nie wymagają przebudowy urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 25.

- WYKAZ DZIAŁEK I BILANS TERENU

Roboty będą prowadzone na działce skarbu państwa nr 42/3 obręb Kotowskie, Gmina Ostrzeszów będącej w trwałym zarządzie GDDKiA, oraz na działce 25 będącej własnością Inwestora. W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się powierzchnia utwardzona w pasie drogi krajowej nr 25 o 42m2. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu działki  nie ulegną zmianie.

- ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja i harmonogram robót oraz związana z nią czasowa organizacja ruchu (uzgodnienia) leżą po stronie Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa też obowiązek organizacji budowy oraz sposobu prowadzenia robót z uwzględnieniem wszystkich zapisów obowiązującego prawa, BHP  a w szczególności:

- place budowy i ich zaplecza oraz drogi techniczne zorganizowane powinny  być w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni a po zakończeniu prac teren powinien zostać przywrócony do stanu pierwotnego,

- należy z należytą starannością zabezpieczyć powierzchnię ziemi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami wynikającymi z tankowania maszyn roboczych, a zbiorniki z olejem magazynować pod zamykaną wiatą,

- podczas transportu należycie zabezpieczyć materiały do budowy drogi,

- zdjętą warstwę gleby z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i ponownie wykorzystać,

- odpady a w szczególności niebezpieczne należy składować i segregować oraz przekazać uprawnionemu odbiorcy,

- zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty,

- znaki i elementy BRD utrzymywać w czystości.

Opracował:

Łukasz Dubiel