Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

remontowych w budynkach Szkół Podstawowych w Niedźwiedziu, Olszynie i Rogaszycach

- Podstawa opracowania:

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie :

  - Zlecenia Inwestora : Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

  - Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwiązań materiałowych.

  - Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

  - Przedmiaru robot

2.Opis robót :

2.1.Zadania

A – Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Malowanie oraz wykonanie nowych posadzek w trzech salach lekcyjnych oraz  malowanie Gabinetu Dyrektora, sekretariatu pokoju

nauczycielskiego oraz pomieszczenia gospodarczego

B – Szkoła Podstawowa w Olszynie

Malowanie oraz wykonanie nowej posadzki w Sali lekcyjnej

C– Szkoła Podstawowa w Rogaszycach

Malowanie dwóch sal lekcyjnych i  wykonanie nowej posadzki w jednej z sal

Oraz wykonanie daszku z poliwęglanu nad wejściem od strony boiska

2.2. Przedmiot i zakres robót :

A – Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Dotyczy sal lekcyjnych

- Zerwanie istniejących posadzek w trzech salach

- Skucie starej warstwy podkładowej na ok. 10 m

- Wykonanie izolacji z foli i ocieplenia styropianem gr 5 cm

- Wykonanie warstwy podkładowej  z siatką stalową

- Ułożenie warstwy samopoziomującej gr do 5 mm

- Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych zgrzewane

- Wymiana skrzydeł drzwiowych i pomalowanie ościeżnic w salach

Dotyczy wszystkich pomieszczeń

- Przetarcie tynków z naprawą nierówności

- Zagruntowanie ścian

- Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi  zmywalnymi

w kolorach pastelowych i białym – sufity

-    Malowanie grzejników żeliwnych farbą tlenkową srebrną

-    Malowanie rur

-     Wymiana desek ochronnych z pomalowaniem sadolinem

-    usunięcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko

B – Szkoła Podstawowa w Olszynie

- Zerwanie istniejącej posadzki z tworzywa sztucznego

- Rozbiórka podłogi drewnianej

- Zasypanie  piaskiem pustki podłogowej z zagęszczeniem

- Wykonanie warstwy chudego betonu B-10

- Wykonanie izolacji z foli i ocieplenia styropianem gr 15 cm

- Wykonanie warstwy podkładowej  z siatką stalową

- Ułożenie warstwy samopoziomującej gr do 5 mm

- Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych zgrzewane

- Pomalowanie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą

- Przetarcie tynków z naprawą nierówności

- Zagruntowanie ścian

- Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi  zmywalnymi

w kolorach pastelowych i białym – sufity

-    Malowanie grzejników żeliwnych farbą tlenkową srebrną

-    Malowanie rur

-     Wymiana desek ochronnych z pomalowaniem sadolinem

-    usunięcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko

A – Szkoła Podstawowa w Rogaszycach

Dotyczy sal lekcyjnej nr 12

- Zerwanie istniejących posadzek

- Skucie starej warstwy podkładowej na ok. 10 m

- Wykonanie izolacji z foli i ocieplenia styropianem gr 5 cm

- Wykonanie warstwy podkladowej  z siatką stalową

- Ułożenie warstwy samopoziomującej gr do 5 mm

- Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych zgrzewane

- Wymiana grzejnikow na żeliwne

- Pomalowanie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą

- Przetarcie tynków z naprawą nierówności

- Zagruntowanie ścian

- Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi  zmywalnymi

w kolorach pastelowych i białym – sufity

-    Malowanie grzejników żeliwnych farbą tlenkową srebrną

-    Malowanie rur

-     Wymiana desek ochronnych z pomalowaniem sadolinem

-    usunięcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko

Dotyczy sal lekcyjnej nr 10

- Pomalowanie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą

- Przetarcie tynków z naprawą nierówności

- Zagruntowanie ścian

- Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi  zmywalnymi

w kolorach pastelowych i białym – sufity

-    Malowanie grzejników żeliwnych farbą tlenkową srebrną

-    Malowanie rur

-     Wymiana desek ochronnych z pomalowaniem sadolinem

-    usunięcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko

-    Wymiana lamp

Daszek nad wejściem

-    Wykonanie daszku 300 x 130  półkolistego nad wejściem do szkoły- od strony

boiska

  - Roboty towarzyszące i dodatkowe :

Przewidziany zakres obejmuje całość prac związanych z zadaniem. / w wypadku wystąpienia robot nieprzewidzianych – ukrytych, niemożliwych do wyceny w czasie opracowywania przedmiaru należy wykonanie ich uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem w formie protokołu konieczności.

  - Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane będą w budynkach szkolnych.

Przewiduje się wykonanie prac w okresie wakacyjnym – w terminie od 22.06.2009 r. do 14.08.2009 r.

Dojazd do placu budowy – małe samochody dostawcze

3. Wymagania dotyczące materiałów :

3.1. Wykładzina PCV : - wykładzina – Klasa 34 ,gr 3,2 mm,masa powierzchniowa > 3900 g/m2 Odporność ogniowa Cfl s1 , wykładzina zgrzewalna np. Market z wywinięciem cokołu na ścianę min 12 cm

3.2. Skrzydła drzwiowe – pelne „90 w kolorze srebrny dąb odporne na uszkodzenia mechaniczne – min 3 szt zawias drzwiowych + klamki i szyldy

3.3. Folia izolacyjna :

Folia PE gr 0,2 mm

3.4. Styropian  –

Styropian EPS 100-038

3.5. Zaprawa samopoziomująca –

3.6. Grzejniki   –

Żeliwne po 15 żeber malowane srebrną farbą tlenkową

3.7. Farby –

Farby emulsyjne zmywalne z atestami higienicznymi do stosowania w budynkach szkolnych

3.8. Lampy sufitowe   –

Lampy z trzema świetlikami o mocy min 40 W i dł ok. 120 cm

3.9. daszek z poliwęglanu   –

Daszek półokrągły w rzucie 300 x 130 z rynienkami odprowadzającymi wodę,

Przezroczysty  o konstrukcji aluminiowej przytwierdzonej do sciany

Uwaga :

4. Wymagania dotyczące sprzętu :

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :podstawowego sprzętu do robót remontowo-budowlanych

5. Wymagania dotyczące środków transportu :

Budynki dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem może być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót :

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z technologiami przewidzianymi dla wykonania danego rodzaju robót, warunkami technicznymi oraz normami

7. Kontrola i odbiór robót :

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót

tj. Kierownika budowy -osoby posiadającej uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności oraz członkostwo PIIB. Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót  ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu( izolacje posadzek, przygotowanie powierzchni pod malowanie itp.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych (przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania.

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora, użytkownika (dyrekcji szkoły) oraz wykonawcy.

8. Przedmiar i obmiar robót :

Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora

Zaleca się aby Wykonawca przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonał wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia.

9. Dokumenty odniesienia :

Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :

- Zatwierdzone szkice pomieszczeń

- Przedmiar robót

- Ustalenia z inwestorem (użytkownikiem) dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp.

Ostrzeszów; maj 2009 r.

Opracował : I. Homiński