### Opis techniczny

do projektu przebudowy i termodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy

w Ostrzeszowie

  - Dane ogólne :

- obiekt 	 - Środowiskowy dom samopomocy w Ostrzeszowie

- lokalizacja     - ul. Kościuszki 2, 63-500 Ostrzeszów

działka nr ewid. 1673/4

- inwestor	 - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie

2.2 podstawa opracowania :

- wytyczne inwestora ;

- normatywy do projektowania ;

- mapa sytuacyjna ;

- miejscowy plan zagospodarowania miasta Ostrzeszów, Uchwała

- Nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2005r. ;

- postanowienie wydane przez Wojewódzki Urząd Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu ;

2.3 Charakterystyka obiektu projektowanego :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu (termodernizacja budynku oraz wydzielenie pomieszczenia w-c na parterze) i przebudowa wejścia głównego budynku Miejsko – Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Ostrzeszowie. Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym; wykonany metodą tradycyjną z elementów drobnowymiarowych; stropy nad piwnicą typu KLEINA, nad parterem drewniane, konstrukcja dachu – drewniana. Obiekt posadowiony jest za pośrednictwem ław fundamentowych.

2.4. Dane techniczne :

- pow. zabudowy 				- 246,0 m2

- kubatura 	 				- 2130,0 m3

- pow. użytkowa 			 	- 446,7 m2

w tym :

piwnica:

- pom. 0.01 hall				- pow. 36,9 m2

- pom. 0.02 Kuchnia + jadalnia		- pow. 28,4 m2

- pom. 0.03 Pom. techniczne			- pow. 10,0 m2

- pom. 0.04 Pracownia terapeutyczna	- pow. 38,4 m2

- pom. 0.05 Korytarz				- pow. 4,50 m2

- pom. 0.06 Kotłownia			- pow. 16,8 m2

- pom. 0.07 Korytarz				- pow. 5,30 m2

- pom. 0.08 Pom. gospodarcze		- pow. 6,80 m2

- pom. 0.09 Łazienka				- pow. 14,7 m2

- pom. 0.10 Łazienka				- pow. 12,9 m2

- łącznie					- pow. 174,7 m2

parter

- pom. 1.01 Hall				- pow. 13,4 m2

- pom. 1.02 w-c				- pow. 3,40 m2

- pom. 1.03 klatka schodowa			- pow. 11,1 m2

- pom. 1.04 Pom. biurowe			- pow. 17,4 m2

- pom. 1.05 Pracownia terapeutyczna	- pow. 29,6 m2

- pom. 1.06 Sala ćwiczeń			- pow. 126,4 m2

- łącznie					- pow. 201,4m2

piętro

- pom. 2.01 Hall				- pow. 23,5 m2

- pom. 2.02 Pom, biurowe			- pow. 17,5 m2

- pom. 2.03 Biuro kierownika			- pow. 29,6 m2

- łącznie					- pow. 70,6 m2

# 2.5 Prace rozbiórkowe

Projektuje się rozbiórkę części elementów istniejącego budynku mieszkalnego objętego opracowaniem :

- demontaż orynnowania;

- demontaż stolarki okiennej;

- rozbiórka części schodów zewnętrznych(1- bieg)

UWAGA :

Roboty na wysokościach należy wykonać przy pomocy rusztowań systemowych oraz odpowiedniego sprzętu pomocniczego. Prace rozbiórkowe można rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy prowadzić je zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów BHP.

Należy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia podczas demontażu konstrukcji obiektu.

2.6 Charakterystyka architektoniczno - konstrukcyjna .

ściana fundamentowa + ławy –  istniejąca, bez zmian; ławy są poszerzeniem murów fundamentowych, znajdują się w stanie nie wymagającym zdecydowanych napraw;

Projektuje się ławy fundamentowe szer 24cm i wys. 40 cm, betonowe z betonu B15 zbrojone konstrukcyjnie 4(12 i strzemionami (6 co 20 cm , stal  A – II ; posadowiona 80 cm p.p.t. ; układ fundamentów zgodnie z rysunkiem, ścianę fundamentową należy wykonać z bloczków betonowych M6 szer. 24 cm na zaprawie cement. marki 5 .

ściana zewnętrzna istniejąca :

piwnice-  projektuje się „docieplenie” ścian gr. 55cm (cegła ceramiczna) styropianem gr. 10cm na siatce.

- styropian PS –EF S15  gr. 10 cm

współczynniku przenikania ciepła U=0,31W/m2k  (  Umax=0,50W/m2k. ; w przypadku zmiany materiału należy zachować parametry techniczne i zapewnić warunek współczynnika „U” dla ścian zewnętrznych remontowanych ;

parter + piętro -  projektuje się „docieplenie” ścian gr. 51cm (cegła ceramiczna) styropianem gr. 15cm na siatce.

- styropian PS –EF S15  gr. 15 cm

współczynniku przenikania ciepła U=0,23W/m2k  (  Umax=0,50W/m2k. ; w przypadku zmiany materiału należy zachować parametry techniczne i zapewnić warunek współczynnika „U” dla ścian zewnętrznych remontowanych ;

ściany wewnętrzne :

piwnic – konstrukcyjne i działowe - istniejące, bez zmian ;

parter  – konstrukcyjne - istniejące, bez zmian ; działowe – istniejące, bez zmian, ściany działowe projektowane wykonać z betonu komórkowego gr. 12cm na zaprawie klejowej lub cem. – wap. , układ ścian zgodnie z rysunkiem;

piętro – konstrukcyjne i działowe - istniejące, bez zmian ;

nadproża :

piwnic - istniejące, bez zmian ;

parteru –  projektuje się nadproże stalowe 3x140PE (przesunięcie nadproża drzwiowego do sali gimnastycznej), pozostałe nadproża istniejące, bez zmian;

poddasza – istniejące, bez zmian ;

stropy :

nad piwnicą – stropy belkowe typu Kleina, znajduja się w stanie nie wymagającym napraw;

nad parterem – stropy belkowe, drewniane, kotwione w ścianach nośnych;

Stropy po wstępnych oględzinach i odkrywkach nie wymagają napraw, jednak podczas prac remontowo – budowlanych stwierdzone zostaną ubytki lub uszkodzenia należy wstrzymać prace oraz zgłosić uwagi kierownikowi robót lub projektantowi.

Projektuje się wykonanie izolacji termicznej w poziomie stropów nad parterem (sala gimnastyczna) oraz nad piętrem. Jako izolację należy zastosować wełnę mineralną gr. 20cm rozwijana na istniejącym stropie lub wykonanie izolacji jako granulatu z wełny mineralnej gr. 20cm po wcześniejszym przygotowaniu podłoża (zakres prac przygotowawczych należy ustalić podczas robót).

schody i pochylnie :

- -   wewnętrzne istniejące bez zmian;

- zewnętrzne: projektuje się przebudowe schodów zewnętrznych wejściowych,

rozbiórce ulega jeden bieg schodów a w jego miejsce projektuje się windę dla osób

niepełnosprawnych, pozostały bieg oraz  spocznik należy wyłożyć płytkami

antypoślizgowymi, projektowane elementy będą zlokalizowane w istniejącym obrysie

- budynku;

dach – przewiduje się drobne naprawy podłoża pod pokrycie papowe tj. uzupełnienie braków i uszkodzeń, następnie zaimpregnowanie podłoża warstwą gruntującą i wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej;

obróbka blacharska - zaprojektowano rynny (120  i rury spustowe (100 z blachy

ocynkowanej gr. 0,60 cm lub powlekane, opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,60 mm

zadaszenia – projektuje się zadaszenie nad wejściem głównym oraz przy kotłowni, jako konstrukcję zaprojektowano profile stalowe malowane proszkowo w kolorze brązowym, stal profilowana St3SX, elektrody ER-146, jako przekrycie zastosowano płyty poliwęglanowe przezierne (przyciemniane – odcień brązu), montowane do konstrukcji stalowej (wg wybranego systemu „fasadoweg")

kominy - projektuje się ewentualną naprawę przewodów kominowych oraz ich odgruzowanie; Projektuje się wentylację grawitacyjną dla pomieszczenia w-c na parterze  z rur pcv, obudowanych płyta g-k na konstrukcji systemowej, lokalizacja wg załączonej dokumentacji ;

stolarka okienna i drzwiowa – projektuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z profili okiennych z tworzyw sztucznych (system KBE), indywidualną, niskoemisyjną dla obiektów użyteczności publicznej z zachowaniem istniejącego wyglądu architektonicznego (podzial) ; wymiary z godnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów na budowie ;

tynki zewnętrzne - projektuje się tynki mineralne na siatce, według palety barw firmy KREISEL .

- cokół: kolor nr 150

pozostałe ściany: kolor nr 152

tynki wewnętrzne  – wykonać jako mokre cementowo - wapienne kat. III lub z plyt gipsowo kartonowych mocowanych do ścian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanych do ścian i sufitów wg wskazań producenta, w pomieszczeniu mokrym zastosować płyty gipsowo karton. „zielone” uodpornione na wilgoć.

posadzki – w pomieszczeniu w-c przewidziano płytki ceramiczne lub terakotę oraz izolację przeciwwilgociową. W pozostałych pomieszczeniach bez zmian.

prace malarskie i wykończeniowe - w pomieszczeniu w-c projektuje się wykonanie okładzin z płytek na pełną wysokość pomieszczenia, sufit malowany farba emulsyjną okresowo odświeżany, pozostałe pomieszczenia malowane farba emulsyjną po uprzednim przygotowaniu podłoża ;

instalacje - budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje potrzebne do zamierzenia budowlanego, projektowane pomieszczenie w-c zlokalizowano w miejscu gdzie przebiegają główne elementy sieci tj.:  wod-kan i elektryczne, które nie wymagają przebudowy.

### 2.7 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów

Projektowane do budowy obiekty zaliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku do I kategorii geotechnicznej (obiekty parterowe o statycznie wyznaczalnym układzie obliczeniowym). W celu rozpoznania  istniejących warunków gruntowo – wodnych wykonano wykop próbny o głębokości  1.10 m. stwierdzając , że zalegające warstwy to piasek żółty i biały . Na tym poziomie nie stwierdzono lustra wody. Wstępnie ustala się warunki posadowienia obiektów jako dobre. W poziomie posadowienia fundamentów budynku przyjmuje się sztywność gruntu gr = 0,15 Mpa.

# 2.8 Charakterystyka warunków przeciwpożarowych.

Przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia z wojewódzką komendą Państwowej Straży Pożarnej.

Wielkość obciążenia ogniowego mieści się w granicy do 500 MJ/m2; nie wyznacza się strefy pożarowej dla przedmiotowego obiektu; materiały oraz konstrukcja obiektu spełnia wymagania odporności ogniowej; w obiekcie nie przewiduje się urządzeń przeciwpożarowych; drogi pożarowe w ramach istniejących ciągów komunikacyjnych .

Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe, winny być uzgodnione z projektantem.

Projekt konstrukcyjny opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych i Branżowych.

..............................................		.....................................................		................................................

Projektant :			Sprawdził  konstr. :				Sprawdził  arch. :

.................................................

Opracował :