- CZĘŚĆ OPISOWA

- Temat opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW 449 w związku z planowaną zmianą lokalizacji zjazdu do działki nr  243/4 obręb Rojów w gminie Ostrzeszów.

- Zarząd drogi

Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów. Droga znajduje się w zarządzie: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu na ul. Wilczak 51.

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (Dz.U. 2022 poz. 988),

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,

- Projekt budowlany zjazdu do działki nr 243/4.

- Charakterystyka drogi i stan istniejący

Odcinek drogi na wysokości projektowanej przebudowy zjazdu posiada pas drogowy o szerokości około 19m z jezdnią bitumiczną o szerokości 6.0m. Po południowej stronie drogi znajduje się chodnik o szerokości 1,5m z betonowej kostki brukowe. Istniejący zjazd znajduje się po stronie południowej drogi w  km 20+785, a proponowana nowa lokalizacja zjazdu to km 20+808. Rozpatrywany odcinek drogi znajduje się w obszarze oznakowanym jako teren zabudowany z dopuszczalną prędkością poruszania się pojazdów do 50km/h. Na rozpatrywanym odcinku drogi bezpośrednio do pasa drogowego przylegają działki o zabudowie siedliskowej oraz grunty rolne. Istniejące oznakowanie DW 449 zostało zinwentaryzowane i pokazane na planie sytuacyjnym.

- Charakterystyka ruchu

Obecnie na drodze wojewódzkiej nr 449 średniodobowe natężenie ruchu wynosi około 5,9tys. Pojazdów w tym około 15% stanowią pojazdy ciężarowe. Ruch pieszych jest niewielki i odbywa się po wydzielonym chodniku.

- Projektowana organizacja ruchu

W związku z planowaną zmianą lokalizacji zjazdu projektuje się wykonanie linii segregacyjnej P-1e o długości 5,0m zamiast linii P-3a oraz wykonanie linii P-7c o długości 5,0m zamiast  P-7d. W miejscu rozebranego zjazdu należy dokonać uciąglenia linii krawędziowej. Likwidowane oznakowanie poziome należy usunąć w sposób mechaniczny. Szczegółowy projekt oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

- Znaki

Linie wykonać w technologii cienkowarstwowej.

- Uzasadnienie

Projektowana organizacja ruchu ma na celu dostosowanie oznakowania drogi wojewódzkiej DW 449 do projektowanej zmiany lokalizacji zjazdu.

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewiduje się projektowana stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona niezwłocznie po wykonaniu przebudowy zjazdu, lecz nie później niż do 31-12-2022r.

- Zestawienie znaków projektowanych

| Lp. | znak | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 3. | P-1e P-7c P-7d | 10mb 5mb 5mb |  |

Opracowała :

Martyna Dubiel