- CZĘŚĆ OPISOWA

- Temat opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu na DK nr 25 w km 329+295  w związku z planowaną budową zjazdu z drogi krajowej do działki nr 25 obręb Kotowskie, gmina Ostrzeszów.

- Zarząd drogi

Droga krajowa nr 25 znajduje się w zarządzie GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763. Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (Dz.U. 2022 poz. 988),

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,

- Projekt budowlany zjazdu do działki nr 25.

- Stan istniejący i charakterystyka dróg

Teren objęty niniejszym opracowaniem jest pasem drogowym drogi krajowej nr 25. Droga nr 25 na rozpatrywanym odcinku posiada przekrój drogowy z jezdnią o szerokości 6,0m oraz obustronnymi poboczami gruntowymi po 1,5m. Projektowany zjazd jest zlokalizowany w obszarze oznakowanym jako teren niezabudowany. Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają grunty użytkowane rolniczo. Istniejące oznakowanie drogi zostało zinwentaryzowane i pokazane na planie sytuacyjnym.

Parametry techniczne drogi DK25:

- Kategoria drogi- droga krajowa,

- klasa drogi  - GP,

- obciążenie ruchem KR 4,

- szerokości jezdni 2x3,0m,

- przekrój drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi.

- Charakterystyka ruchu

Na drodze krajowej nr 25 występuje duże natężenie ruchu pojazdów, dochodzące do 7tys. poj./dobę. Jest do w przeważającej części ruch tranzytowy z 20% udziałem pojazdów ciężarowych. Ruch pieszych i rowerów na rozpatrywanym odcinku odbywa się po ścieżce pieszo-rowerowej znajdującej się po wschodniej stronie drogi.

- Projektowana organizacja ruchu

Przewiduje się wykonanie zjazdu o szerokości jezdni 6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi dwa razy po 0,75m w km 329+295 DK25 po stronie zachodniej drogi. Na wysokości projektowanego zjazdu planuje się likwidację linii krawędziowej P-7d i wprowadzenie linii P-7c o długości 5m. Szczegółowy projekt oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

- Znaki

Oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej zgodnie z warunkami podanymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

- Uzasadnienie

Niniejszy projekt jest związany z planowaną budową zjazdu z drogi krajowej nr 25 do dz. nr 25 obręb Kotowskie i ma na celu dostosowanie oznakowania do nowych warunków zagospodarowania pasa drogowego.

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Projektowana jest stała organizacja ruchu. Przewiduje się wprowadzenie powyższej organizacji ruchu do 31.12.2022r.

- Zestawienie znaków projektowanych

| Lp. | znak | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | P-7c | 5mb |  |

Opracował:

Łukasz Dubiel